## Slide 1: 实践二——语音增强
陈婧 王波 栗楠
2021.04.29

## Slide 2: 大纲
语音增强概述
语音特性
人耳听觉特性
噪声特性
语音增强算法
实践

## Slide 3: 语音增强概述
目的
  从含噪语音中提取目标语音信号，抑制、降低噪声干扰
    改进语音的质量
    提高语音的可懂度

## Slide 4: 语音增强概述
应用
  语音通信
  助听器
  智能家居
  车载
  智能机器人
  …
百“箱”争鸣
最好的人机交互接口之一
下一代的信息和服务入口
语音交互的时代已经到来
Notes: 语音识别的前端

## Slide 5: 语音增强概述
Speech
enhancement
speech
noise
noisy speech
enhanced
speech
基于信号处理的方法
基于监督学习的方法
Notes: 带噪语音模型
此处只列举了加性噪声的例子

## Slide 6: 语音特性
频谱特性
  语音和噪声具有明显的频谱区分性（噪声非人声）
  语音具有显著的频谱结构
    时序相关
    短时平稳
    发声模式

## Slide 7: 人耳感知特性
听觉系统具有显著的听觉信息处理能力和抗干扰能力
  变化的频率分辨率
    低频的分辨率高
    高频的分辨率低
  对幅度谱敏感，对相位谱不敏感
    重构语音的时域信号
  共振峰
    前三个共振峰对语音感知很重要
  ……

## Slide 8: 噪声特性
加性噪声
  平稳噪声
    如，白噪声……
  非平稳噪声（真实环境）
    如，多说话人干扰……
乘性噪声
  混响
  信道传输噪声

## Slide 9: 语音增强算法
基于信号处理的方法
  谱减法 (Spectral Subtraction)
  维纳滤波法 (Wiener Filtering)
基于监督学习的方法
  利用深度神经网络(DNN)估计理想二值掩模(ideal binary mask, IBM)
信号处理的角度
利用噪声的相对平稳性和语音的相对稀疏性，可以实现对噪声的连续追踪和抑制
语音增强可以表达为一个滤波问题
机器学习的角度
利用语音和噪声的频谱区分性，可以实现语音和噪声的分离
语音增强可以表达为一个监督式学习问题

## Slide 10: 谱减法
基本思想
  假定噪声信号与语音信号相互独立，从含噪语音的功率谱中减去噪声功率谱，得到增强后的语音
  前提假设
    噪声信号较为平稳
    噪声信号与语音信号相互独立
时域表示：
频域表示：
傅里叶变换
功率谱：
独立性假设
平稳噪声的功率谱不随时间变化
估计的语音的功率谱
利用发声前的“静音段”（认为在这段时间里没有语音只有噪声）

## Slide 11: 谱减法
完整的谱减运算公式
防止出现负功率谱的情况
基本谱减法流程图

## Slide 12: 基于监督学习的方法
听觉掩蔽现象
  定义: “人们对目标声音的感知会因为另一个声音（掩蔽）的存在而变得困难” (American Standards Association, 1960)
    听觉感知中的基础问题
    简单地说，声强较弱的声音会被声强较强的声音掩蔽
“鸡尾酒会” 问题

## Slide 13: 基于监督学习的方法
语音增强的目标：理想二值掩模 (ideal binary mask, IBM)
  动机: 听觉掩蔽现象 (Hu & Wang, 2001; 2004)
  思想: 对于某个含噪的声音，保留其中目标声音强度高于背景噪声强度的部分，而去除背景噪声强度高于目标声音强度的部分
  理想二值掩模 (IBM)的定义
    如果一个时频单元的IBM值为1，意味着该时频单元的信噪比高于某个阈值θ ，则认为该时频单元由目标声音主导(保留)；反之，则认为由背景噪声主导(去除)
    θ: 局部信噪比阈值，通常取0 dB
    SNR(t, f): 由干净语音(目标声音)和背景噪声计算得到的时频单元的信噪比

## Slide 14: IBM图例
Noise
目标声音
背景噪声
混合后的声音
使用IBM分离后的声音

## Slide 15: 基于监督学习的方法
框架
含噪语音输入
特征提取
特征
估计的
目标掩模
学习从含噪语音输入到目标掩模的映射

## Slide 16: 利用深度神经网络(DNN)估计IBM
为何使用深度神经网络(deep neural network, DNN)?
  给定监督信息后(IBM label)，DNN能够自动学习一个从输入含噪声音的特征到IBM的映射关系，即从含噪声音中自动估计IBM
  随着层数的加深，DNN甚至能够直接从原始含噪声音的数据中提取抽象的特征，以帮助IBM的估计
  而传统的基于信号处理的方法，通常需要假设背景噪声服从某种分布，以此估计目标语音的分布，因此传统方法容易受到背景噪声的干扰，使得IBM的估计较为困难
基于DNN的语音分离框架 (Wang & Wang, 2013)
DNN
label: ground truth IBM
含噪语音输入
特征提取
分类器
IBM估计
重构分离后的语音
分离后的语音输出

## Slide 17: 利用深度神经网络(DNN)估计IBM
  目标语音与语谱噪声以-5 dB的信噪比叠加
监督信息IBM
利用DNN估计的IBM
分离后的语音

## Slide 18: 实践1——基于谱减法的语音增强
谱减法
  思想：利用语音信号与噪声信号在统计特性上的差异（相互独立），从含噪语音的功率谱中减去噪声功率谱，得到增强后的语音
  实践：根据基本的谱减法的原理，将干净语音与噪声混合（叠加），测试该方法的性能
    叠加不同信噪比的噪声
    尝试不同的b值
Notes: a和b是两个常数，a为过减因子，b为增益补偿因子
beta值不同，得到的宽带噪音的残留和”音乐噪音“的比例也不同
老方法中是将负值直接设为0，这样残余噪音的峰值和0之间的差值还是较为显著，所以Berouti就想了一个办法，就是设置一个语音的下限值beta* Pn(w)。将相减后的幅值小于此下限值得统一设置为这个固定值，这个下限值其实也是宽带的噪音，只不过设置下限值的好处是残余峰值相比之下没有那么显著，从而减小了“音乐噪声”的影响。可以通过调整beta的值来调整这个宽带的噪声的强度。

## Slide 19: 实践1——基于信号处理的方法
流程
Speech
enhancement
speech
noise
noisy speech
enhanced
speech
叠加噪声生成混合语音
谱减法
与输入的干净语音s(n)对比

## Slide 20: 实践2——基于IBM的语音增强
基于神经网络的方法
  框架
  测试增强后语音的性能
    Mean Square Error (MSE)
MLP
CNN
RNN
LSTM
…
label: ground truth IBM
含噪语音输入
特征提取
分类器
IBM估计
重构分离后的语音
分离后的语音输出

## Slide 21: 实践2——基于IBM的语音增强
流程
  载入参数：config.m
    包括：提取的特征类型，噪声类型，信噪比SNR, …
  运行模型：RUN.m
    1. 生成含噪语音 (相关代码所在文件夹：gen_mixture)

## Slide 22: 实践2——基于IBM的语音增强
流程
  运行模型：RUN.m
    2. 提取特征和监督信息 (ideal binary mask) (文件夹：get_feat)
      特征提取：my_features_GF.m
      label提取：just_ibm.m

## Slide 23: 实践2——基于IBM的语音增强
流程
  运行模型：RUN.m
    3. 训练/测试模型 (文件夹：dnn)
      网络设置：dnn_train.m

## Slide 24: 实践2——基于IBM的语音增强
流程
  运行模型：RUN.m
    4. 模型评价指标
      语音可懂度：STOI (short-time objective intelligibility)
      准确率：accuracy
      击中-误报率
        击中率 (HIT): percent of correctly classified target dominant units
        误报率(FA): percent of wrongly classified interference-dominant units
  结果保存
    音频数据：DATA -- noise type – dnn – WAVE
    特征mat数据: DATA -- noise type – tmpdir – SNR (db0) -- feat
mixture：
enhanced：